АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОМИХАЙЛОВСКОГО

СЕЛЬСОВЕТА

Александровского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2013    № 35-п

| Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет на 2014 - 2018 годы |  |  |
| --- | --- | --- |

# В соответствии со статьями 4 и 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»,  Постановления Правительства Российской Федерации       от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» постановляю:

1. Утвердить Программу комплексного  развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципального     образования Новомихайловский     сельсовет на 2014 - 2018 годы» согласно приложению.

2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию и размещению в сети Интернет на официальном сайте www.novomihailovka56.narod.ru МО  Новомихайловский сельсовет Александровского района Оренбургской области и вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации                                                                       А.Н.Агрызков

|  | Приложение к постановлению администрации Новомихайловского сельсовета от 28.10.2013 № 35– п |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет на 2014 - 2018 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3.Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 года № 8 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». |
| Заказчик Программы | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| Разработчики | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| Исполнители | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| Цели Программы | - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Новомихайловского сельсовета, увеличение мощности, пропускной способности и сроков эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к системе коммунальной инфраструктуры Новомихайловского сельсовета - создание условий для устойчивого социально-экономического развития Новомихайловского сельсовета путем реформирования отрасли ЖКХ -совершенствование механизмов эффективного управления муниципальным имуществом; - создание благоприятных условий привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный сектор Новомихайловского сельсовета; - улучшение экологической ситуации в поселении. |
| Задачи Программы | - проектно-изыскательские работы и строительство систем водоснабжения, водоотведения с применением современных материалов; - обустройство и оснащение оборудованием объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; - обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционные программы); - внедрение автоматизированной системы сбора, обработки и предоставления информации с узлов учета в режиме реального времени (on-lane). |
| Сроки реализации | 2014 - 2018 годы |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий, осуществляется за счет: - средств федерального бюджета; - средств бюджета Оренбургской области; - средств Новомихайловского сельсовета; |
| Основные мероприятия Программы | Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - строительство и введение в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; - доля средств бюджетных источников разных уровней в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры По системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - строительство и ввод в эксплуатацию сетей; По объектам, используемым для захоронения твердых бытовых отходов: - контролируемая утилизация твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки; |
| Планируемые результаты реализации Программы | - повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; - строительство и ввод в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - подключение объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории Новомихайловский сельсовет. |
| Контроль за реализацией | Администрация Новомихайловского сельсовета |

# Введение

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального  плана развития поселения, повышения эффективности градостроительных решений.

# Раздел I. Прогноз развития Новомихайловского сельсовета  и динамики потребления услуг организаций коммунального комплекса

Проведение анализа и оценки социально-экономического развития муниципального образования Новомихайловский сельсовет,  а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет   на 2014 - 2018 годы (далее - Программа).

Анализ и оценка социально-экономического развития муниципального образования Новомихайловский сельсовет, а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям:

- демографическое развитие Новомихайловского сельсовета;

- строительство многоквартирных жилых домов и домов индивидуальной жилой застройки;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление взаимосвязей между всеми основными показателями развития Новомихайловского сельсовета  и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

1.1. Демографическое развитие

В муниципальном образовании Новомихайловский сельсовет  по состоянию на 01.07.2013 г. проживает 735 человек.

С 2008 года показатели численности населения можно назвать стабильными. В настоящее время все более ощутимо проявляется тенденция миграционного оттока жителей из-за отсутствия жилья и коммунальной инфраструктуры.

Изменение численности населения муниципального образования Новомихайловский сельсовет  приводится в нижеследующей таблице № 1.

Таблица № 1

| Годы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 749 | 761 | 759 | 739 | 735 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Новомихайловский сельсовет  – острая недостаточность и износ жилого фонда, а также  отсутствие коммунальной инфраструктуры. В целом демографическую обстановку можно оценить как проблематичную, хотя аналогичная ситуация наблюдается по всей России.

Предполагается, что в перспективном будущем демографическая ситуация стабилизируется.

1.2. Состояние жилого фонда

Существующий жилищный фонд поселения составляет  15054 тыс. кв.м общей площади, в  удовлетворительном  техническом состоянии и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. Ветхих и аварийных   жилых  домов  не территории Новомихайловского сельсовета нет.  Жилищный фонд представлен частными домами индивидуальной планировки.

| Показатели | с.Новомихайловка | с.Актыново | с.Исянгильдино |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м² | 6354 | 2714 | 5986 |
| Площадь ветхого и аварийного жилья, тыс. м² | 0 | 0 | 0 |

1.3. Состояние коммунальной инфраструктуры

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для развития коммунальной инфраструктуры в поселении, строительство объектов и проектно-изыскательские работы  с учетом перспективного строительства.

1.3.1. Водоснабжение

Водозаборные сооружения, находящиеся на территории Новомихайловского сельсовета:

| Наименование объекта | Адрес, местоположение объекта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Водонапорные сети 8,5 км | Оренбургская обл., Александровский р-н, п.Марксовский |
| Водонапорная башня 2 шт. | Оренбургская обл., Александровский р-н, п.Марксовский |
| Скважина с глубинным насосом 3 шт. | Оренбургская обл., Александровский р-н, п.Марксовский |
| Водонапорные сети 2,6 км | Оренбургская обл., Александровский р-н, п.Энгельс |
| Водонапорная башня 1 шт. | Оренбургская обл., Александровский р-н, п.Энгельс |
| Скважина с глубинным насосом | Оренбургская обл., Александровский р-н, п.Самарский |
| Скважина с глубинным насосом | Оренбургская обл., Александровский р-н, п.Энгельс |
| Водонапорные сети 3.5 км | Оренбургская обл., Александровский р-н, п.Самарский |
| Водонапорная башня | Оренбургская обл., Александровский р-н, п.Самарский |
| Водонапорные сети | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Дмитриевка |
| Водонапорная башня | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Дмитриевка |
| Скважина с глубинным насосом | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Дмитриевка |
| Водопроводная сеть | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Новомихайловка |
| Водопроводная сеть | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Новомихайловка |
| Водопроводная сеть | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Новомихайловка |
| Водопроводная сеть | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Исянгильдино |
| Водопроводная сеть | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Актыново |
| Скважина водопроводная 2 шт. | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Новомихайловка |
| Скважина водопроводная | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Исянгильдино |
| Скважина водопроводная | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Актыново |
| Башня водопроводная | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Исянгильдино |
| Башня водопроводная | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Актыново |
| Башня водопроводная | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Новомихайловка |

- Все объекты  соответствуют нормам СанПина. Забор воды со скважин осуществляется глубинным насосом.

- Протяженность коммунальных сетей составляет 37,5 км., из них в аварийном   находится  10%  - 3,75 км. С общим износом  75% - 28,125 км.

1.3.2. Водоотведение

В поселении отсутствует центральная канализация, поэтому водоотведение в поселении планируется отвести только с дорожного полотна путем углубления (окювечивания) придорожных канав и муниципальных учреждении путем отвода воды в кюветы или специальные емкости.

Для проведения данных работ необходимо заключение договоров по углублению канав, приобретение водосточных труб, специальных емкостей и их установка.

1.3.3. Захоронение твердых бытовых отходов

Ежегодно на территории сельсовета  образуется около 120 т твердых бытовых отходов, из них около 3% с повышенной классностью опасности.

Бытовые отходы от организаций и жилого сектора размещены на двух земельных участках.

Площадь участков по 3 тыс.кв.м. каждый  Полигоны ТБО являются узаконенными,   находятся  за границей сел  Новомихайловка  и Исянгильдино.

# 1.3.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Новомихайловского сельсовета   производится от энергоснабжающей организации ОАО «МРСК ВОЛГИ»  в лице  ПО «Центральные энергетические сети» филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ» - «Оренбургэнерго»  Контролирующую функцию  осуществляет энергоснабжающая организация.

# 1.3.5. Телефонная связь, телевидение, интернет

# Телефонная связь

Обеспечение телефонной связью абонентов жилого сектора, сферы социального, культурного, бытового обслуживания и прочих объектов осуществляется Оренбургским филиалом ОАО «Ростелеком»,  сотовой кампанией «МегаФон», «МТС» «Билайн». Существующие емкости телефонных станций не полностью удовлетворяют потребности населения.

# Телевидение

Телевизионное вещание в поселении  осуществляет Оренбургским филиалом ОАО «Ростелеком». В дальнейшем планируется переход на цифровое телевещание.

Интернет

В Новомихайловском сельсовете   различные объекты пользуются высокоскоростным кабельным Интернетом, предоставляемым Оренбургским филиалом ОАО «Ростелеком»,  а также беспроводным Интернетом через сотовую связь «МегаФон», «МТС», «Билайн» посредством модема, качество такого Интернета не удовлетворяет потребности жителей и организаций. Емкости кабельного Интернета  не полностью удовлетворяют потребности населения.

Раздел II. План мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет  на 2014 - 2018 годы

С целью повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения Новомихайловского сельсовета, обеспечения возможности подключения строящегося жилья и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к объектам системы коммунальной инфраструктуры Новомихайловского сельсовета, предлагается выполнить мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры Новомихайловского сельсовета  на 2014 - 2018 годы (Приложение № 1 к данной Программе), а именно по разделам:

# Водоснабжение

# На  период реализации Программы предусматривает капитальный ремонт водопроводных сетей с большим общим и 100% износом, приобретение экскаватора.

2.2. Водоотведение

Для повышения качества водоснабжения населения требуется строительство водоканала, как указанно выше и отведение природоохранной зоны. Необходимо провести проектно-изыскательские работы, строительство водоканала и прочие работы, описанные в п 2.1. раздела 2.

2.3. Теплоснабжение

На территории Новомихайловского сельсовета имеется газовое, электрическое и печное отопление в жилых домах и квартирах.

2.4. Захоронение твердых бытовых отходов

Предусматриваемая Программа системы и организации работ по санитарной очистке территории поселения остается планово-регулярной для всех жилых и общественных зданий, независимо от степени их благоустройства.

Существующая свалка сохраняется.

Несанкционированные свалки в поселении подлежат ликвидации.

Для улучшения экологического и санитарного состояния поселения, решения комплекса работ по организации, сбору, удалению и уборки территории поселения наряду с проектированием и строительством объектов по обезвреживанию отходов следует разработать проект «Генеральная схема очистки сельсовета», удовлетворяющий всем требованиям действующих строительных и санитарных норм.

3. Механизм реализации программы

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры поселения. В реализации мероприятий программы предусматривается участие Администрации Новомихайловского сельсовета.

Механизм реализации Программы определяется инвестиционными Программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми Программами, долгосрочными целевыми Программами и муниципальными правовыми актами муниципального образования Новомихайловский сельсовет в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - локальные программы).

На основании утвержденной Программы организации коммунального комплекса разрабатывают по объектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Размещение муниципальных заказов по реализации Программных мероприятий должно осуществляться на конкурсной основе.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы, с указанием источников финансирования, формируются по каждой локальной программе.

4. Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет  планируется привлечь финансовые средства федерального, областного и местного бюджетов, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

5. Контроль за ходом реализации программы

Администрация Новомихайловского сельсовета ежегодно представляет на заседание Совета  Депутатов Новомихайловского сельсовета  отчет о ходе реализации программы, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год.

Итоговый отчет о реализации Программы предоставляется в Правительство Оренбургской  области. Вся информация по реализации программы, текущим и итоговым отчетам выкладывается на сайт сельсовета: www.novomihailovka56.narod.ru

______________